Задача №08 ДИФРАКЦИОННЫЙ СПЕКТРОГРАФ. ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЛИНИЙ ДНЕВНОГО СВЕТА. Введение В настоящее время в астрономических наблюдениях широко применяются спектрографы с ПЗС-приемниками. Целью задачи является ознакомление с работой данных приборов на примере спектрографа для наблюдения линий дневного неба с ПЗС-линейкой. На рис.1 приведена схема спектрографа. Щель шириной b находится в фокусе объектива коллиматора (фокусное расстояние fcol = 36 см, dcol = 3.6 см). Ширина щели изменяется микрометром.Одно малое деление на головке микрометра соответствует 0.001 мм. Диспергирующим элементом служит отражательная дифракционная решетка с частотой штрихов n = 1200 штрихов/мм. Работа ведется в первом порядке спектра. Отраженный от решетки свет поступает в объектив камеры (фокусное расстояние fcam = 13 см, dcam = 3.6 см), который строит изображение спектра на ПЗС-линейке. Решетка может поворачиваться вокруг вертикальной оси, что позволяет проецировать различные участки спектра на ПЗС-приемник. Фиксированным положениям 1, 2 и 3 решетки (см. рис.1) примерно соответствуют диапазоны спектра в области линий H, H и молекулярной линии O2 соответственно. Рисунок 1: Схема спектрографа В качестве приемника используется неохлаждаемая ПЗС-линейка, содержащая около 2770 рабочих элементов (пикселей). Размер одного пикселя вдоль направления дисперсии dp = 13 m. Приемник сопряжен с компьютером через плату контроллера, вставленную в ISA слот в материнской плате. Получаемые изображения спектров нуждаются в предварительной обработке, т.к. ПЗС-приемник обладает темновым током, шумом считывания (т.н. bias) и неравномерностью чувсвительности от пикселя к пикселю. Все эти факторы должны быть учтены при получении спектров. Линейка обслуживается программной оболочкой SP-30. Программа позволяет: Регулировать длительность экспозиции и задавать режим работы ПЗС линейки, Автоматически учитывать влияние темнового тока, Проводить калибровку спектров, Производить простейшие операции с полученными спектрами (вычитание, сложение, арифметические операции с константами), Выводить полученные спектры на дисплей, Сохранять полученные спектры на жесткий диск/загружать ранее записанные спектры. Калибровка спектра осуществляется с помощью эталоннго спектра неоновой лампы. Одной из основных характеристик спектрографа является спектральное разрешение R = / . Размер изображения щели на приемнике b1 (т.е. линейное разрешение) не должен сильно отличаться от минимального размера принимающего элемента (пикселя в данном случае), т.е. должно выполняться условие b1  dp. В свою очередь b1 = b · (fcam / fcol) Учитывая, что угловая дисперсия дифракционной решетки равна d  d  = n ·m ·sec  где m - порядок спектра, n - число штрихов на см,   45o - угол отклонения, можно получить формулу для спектрального разрешения, соответствующего ширине щели b:  = b fcol n m sec  = b1 fcam n m sec  (1) При уменьшении ширины щели важную роль начинают играть эффекты дифракции на оптике, и формула (1) принимает вид  =  dcol n m sec  (2) Отсюда следует, что максимально возможная разрешающая сила спектрографа Rmax = dcol m n sec  (3) достигается при ширине щели, меньшей или равной bn = fcol  dcol Данная ширина называется нормальной шириной щели. Однако, в астрономии нормальная ширина щели используется только при наблюдениях ярких протяженных объектов, например Солнца. Далее рекомендуется дочитать описание задачи до конца, решить типовую задачу, и затем выполнить предложенные задания. Типовая задача Оцените, какое спектральное разрешение соoтветствует размеру пикселя используемой в задаче линейки в видимом диапазоне спектра. Задание 1. Ознакомление с прибором и программой управления: Ознакомиться со схемой прибора, cопоставить основные узлы спектрографа с его оптической схемой. Расположить источник света перед щелью, и при снятой с прибора ПЗС-линейке рассмотреть глазом его спектр. Поворачивая барабан щели, отметить и записать отсчет, при котором щель полностью перекрывает свет (пропадает спектр). Этот отсчет, соответствующий положению закрытой щели, может не совпадать с нулем отчета барабана. Обратить внимание на изменения в спектре при изменении ширины щели. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!! НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, не начинать вводить спектр или темновой ток ПРИ ОТКРЫТОЙ БОКОВОЙ КРЫШКЕ или СНЯТОМ БЛОКЕ ПЗС-ЛИНЕЙКИ! Подобные действия приведут к необратимому выходу из строя ПЗС-линейки. Ознакомиться с описанием программы SP-30, которому необходимо следовать при дальнейшем выполнении задачи. Несколько практических указаний: В начале экспозиции в верхнем правом углу появляется надпись "накопление". По окончании экспозиции надпись исчезает, полученный снимок выводится на экран. Положение регулятора наклона решетки, установленное в начале выполнения упражнений, не следует менять в процессе выполнения всех последующих заданий. Суммарное время накопления сигнала равно Tцикл*Nцикл. Минимальные значения Tцикл=50мс, а Nцикл=10. Темновой снимок должен быть получен с тем же временем накопления, что и все последующие снимки. При изменении Tцикл и (или) Nцикл необходимо заново вводить темновой снимок, ибо экспозиция с T=50 и N=200 не эквивалентна экспозиции с T=200 и N=50. Не забывать, что форма непрерывного спектра на экране может плохо отражать действительную форму спектра из-за хода чувствительности линейки с длиной волны. С включенной неоновой лампой накопить сигнал и записать ее спектр. Проверить правильность фокусировки прибора в указанном преподавателем спектральном диапазоне. Полуширина тонких линий неона на половине максимума линии должна составлять 1-2 пиксела. Полная ширина на 10 процентах интенсивности может достигать 6-7 пикселов. Не следует производить фокусировку прибора самостоятельно Задание 2. Калибровка прибора по спектральным линиям неона: Сделать темновую запись с закрытой крышкой. Убедиться, что опция "учет темнового тока" включена. Установить перед щелью неоновую лампу. Сделать экспозицию при ширине шели в 3-4 раза превосходящей нормальную. Подобрать экспозицию так, чтобы интенсивности ярких линий были не менее 10К единиц и не более 1000К единиц. При этом шумовая дорожка темнового тока должна быть порядка 500 единиц. По окончании экспозиции на экране появится спектр, исправленный за темновой сигнал. Отождествить линии неона, используя таблицы и фотографии спектра неона. Выбрать 5 линий в различных местах отображаемой области спектра. Удалить старые реперные линии. Ввести длины волн выбранных линий. Прокалибровать спектр ("ПАРАМ" / "КАЛИБРОВКА"). После этой операции горизонтальная ось становится прокалиброванной по длинам волн. Выбрать в меню "ОПЦИИ" / "ШКАЛА X - ДЛИНЫ ВОЛН", при этом ось Х получается оцифрованной в ангстремах. Задание 3. Определение разрешающей силы спектрографа и оптимальной ширины щели: По близким линиям в спектре неона и по ширинам линий на половине интенсивности определить максимальное спектральное разрешение спектрографа (в ангстремах), считая, что собственная ширина линий меньше предельного разрешения. Сравнить с теоретическими значениями, рассчитанными по формулам (2) и (3). Выбрать яркую линию в спектре неона. "Растянуть" линию вдоль оси X как можно больше, использую стрелки-прокрутки, находящиеся под экраном со спектром. Изменяя ширину щели спектрографа, получить ряд спектров, включающих выбранную линию. Для каждой экспозиции записать ширину щели, полуширину линии (в пикселях или ангстремах) и интенсивность линии в максимуме. По полученным данным построить зависимости полуширины и максимальной интенсивности линии от ширины щели. Сделать вывод об оптимальной ширине щели, при которой реализуется высокая разрешающая способность спектрографа. Задание 4. Измерение кривой пропускания светофильтра: Установить перед спектрографом лампу накаливания Получить несколько спектров лампы С МАКСИМАЛЬНО ШИРОКОЙ щелью. Просуммировать их через буфер. Разделить результат на количество суммированных снимков. Полученный усредненный снимок лампы записать в файл. Расположив светофильтр перед щелью сделать несколько снимков спектра лампы через фильтр. Усреднить их аналогичным образом, записать в файл. Спектр лампы загрузить в буфер. Разделить спектр лампы через фильтр на спектр лампы без фильтра. Отсчеты полученной кривой вдоль вертикальной оси приводятся в умноженном на 10000 виде (т.е. реальное значение отношения интенсивностей = отсчет/10000). Записать кривую пропускания в файл. По полученной кривой пропускания фильтра определить положение максимума и соответствующее ему пропускание. Распечатать запись кривой пропускания фильтра. Задание 5. Отождествление линий в спектре дневного неба: Установить ширину щели, близкую к нормальной. Заново сделать темновую экспозицию, затем кадр со спектром неба. Изменить время экспозиции, если интенсивность спектра слишком низкая (ниже 50000 единиц). В спектре дневного неба хорошо видны линии солнечного спектра, а также атмосферные линии молекулярного кислорода и молекул воды. Отождествить линии солнечного спектра, находящиеся в выбранном спектральном диапазоне. Найти длины волн максимумов линий. Определить их ширину на половине интенсивности, сравнить с найденной ранее разрешающей способностью инструмента. Распечатать спектр и отметить на распечатке, каким элементам линии принадлежат. Для дублетов линий определить расстояние между линиями (в ангстремах) и сопоставить с табличными значениями. Примечание При низкой яркости неба во время выполнения задачи по усмотрению преподавателя студенту может быть предложена имеющаяся запись спектра, полученная ранее на этом же спектрографе. Примеры Контрольных вопросов: Каким узлом данного прибора определяется его максимально возможное спектральное разрешение? Как связаны между собой ширина шели и ширина изображения монохроматической линии на детекторе (ПЗС линейке). Нарисовать схему астрономического спектрографавместе с питающей оптикой (объективом телескопа). Как согласуются между собой оптические параметры различных элементов этой системы.